Задания по лабораторным работам по курсу

Автоматизация инженерной деятельности

Тема 1. Формирование элементарных сигналов и вычисление их спектров.	2

1.1. Прямоугольный импульс и его спектр.	2

1.2. Прямоугольный радиоимпульс и его спектр.	2

1.3. Прямоугольный видеоимпульс с экспоненциальными фронтами и его спектр.	3

1.4. Сравнение спектров прямоугольного и колоколообразного (гауссового) импульсов.	3

1.5. Особенности применения БПФ (FFT) для гармонических сигналов.	4

1.6. Спектр амплитудно-модулированных сигналов.	4

1.7. Спектр частотно-модулированного сигнала.	5

Тема 2. Автокорреляционные функции сигналов	8

2.1. Имитация задержки сигналов (сдвига во времени).	8

2.2. Автокорреляционная функция (АКФ) прямоугольного импульса.	8

2.3. Сравнение спектров и АКФ прямоугольного радиоимпульса и радиоимпульса с ли	9

Тема 3. Моделирование помех	10

3.1. Моделирование помехи типа «белый шум»	10

3.2. Спектр и автокорреляционная функция помехи типа «белый шум»	10

3.3 Моделирование помехи с релеевским законом распределения.	11

Тема 4. Моделирование прохождения сигналов через РЭУ	12

4.1. Методы анализа линейных электронных схем (на примере RC-цепи)	12

4.2. Анализ прохождения сигналов через идеальный фильтр.	15

4.3. Анализ прохождения радиоимпульса через фильтр.	16

4.4. Моделирование детектирования АМ – сигнала.	18

4.5. Формирование и детектирование ОБП колебаний.	19

Тема 5. Моделирование приема сигналов на фоне помех	20

Тема 6. Моделирование формирования и приема сложных сигналов	24

# Тема 2. Автокорреляционные функции сигналов

## 2.1. Имитация задержки сигналов (сдвига во времени).

По файлу MathCAD «Задержка сигналов» ознакомиться со способами имитации задержки сигналов, представленных в виде векторов.

Проверить имитацию задержки импульсов, в том числе и при

Обратить внимание на циклический сдвиг сигналов в пределах интервала T.

## 2.2. Автокорреляционная функция (АКФ) прямоугольного импульса.

В общем случае АКФ периодического сигнала рассчитывается:

Сформировать прямоугольный импульс произвольной длительности и построить его автокорреляционную функцию (АКФ):

2.2.1. Методом сдвигов и суммирования во временной области:

Т.к. время вычисления АКФ во временной области путем сдвигов и суммирования двух образцов сигнала достаточно велико, количество рассчитываемых точек на интервале Т задать относительно небольшим – порядка 128, 256.

- диапазон задержек сигнала

- автокорреляционная функция

- нормированная АКФ

Рис.9. Периодическая АКФ последовательности прямоугольных импульсов.

Для иллюстрации АКФ одиночного (не периодически повторяющегося) сигнала R(τ) можно воспользоваться следующим искусственным приемом:

- выполнить циклическую перестановку элементов вектора Rτ_z, (или, иными словами, выполнить задержку АКФ на T/2), что и будет имитировать вычисление АКФ в диапазоне задержек -T/2…+T/2 относительно середины интервала моделирования T.

Рис.10. Имитация АКФ одиночного прямоугольного импульса при τ    –T/2…+T/2.

2.2.2. Вычислить АКФ прямоугольного импульса преобразованием в частотной области.

АКФ также может быть вычислена и через спектр сигнала:

где  S*(jω) – комплексно сопряженный спектр.

Очевидно, что для вычисления АКФ в частотной области (через спектр) следует выполнить преобразование Фурье (FFT) и выполнить свертку в частотной области:

- (для ввода комплексного сопряжения гармоник – [“] кавычки)

Затем для получения АКФ выполнить обратное преобразование Фурье (IFFT)

Для имитации АКФ одиночного импульса можно сразу при расчете гармоник для АКФ можно сразу же имитировать задержку на T/2:

Очевидно, вид АКФ и нормированной АКФ будут аналогичны рис.9 и 10.

2.3. Сравнение спектров и АКФ прямоугольного радиоимпульса и радиоимпульса с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ).

По файлу MathCAD «Сжатие сигналов (ЛЧМ)» ознакомиться с формированием радиосигнала с линейной частотной модуляцией.

Варьируя девиацией частоты W для ЛЧМ, качественно определить связь между девиацией частоты, шириной спектра сигнала и шириной главного лепестка АКФ.